## Slide 1: Mühendislikte İstatistik Metotlar
Recep YURTAL
Çukurova Üniveristesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

## Slide 2: Referans Kitaplar
Türkçe :
  Mühendisler için İstatistik, Mehmetçik Bayazıt, Beyhan Oğuz, Birsen Yayınevi
  Mühendislikte İstatistik Metodlar, Erdem KOÇ,ÇÜ, Müh.Mim.Fak. Yayını, Yayın No:24
  İstatistik, Schaum’s Outline Series, McGraw Hill
  Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, İstatistik Kitapları ve TV yayınları
İngilizce: (Merkezi kütüphanede bulunabilecek eserler)
  Probability And Statistics In Engineering And Management Science ,William W. Hines, Newyork,1990.
  Probability, Statistics And Decision For Civil Engineers, Jack R.Benjamin, 1970
  Probability And Its Engineering Uses, Thernton, 1928
  Introduction To Probability Theory And Statistical Inference, 1974
  An Introduction To Probability Theory And Its Applications, Wiliam Feller, 1968

## Slide 3: İçerik
İstatistiğin Tanımı, Gelişimi ve Önemi
Temel Kavramlar ve Tanımlar
Olasılık ve Dağılımları
Frekans Analizi ve Parametrelerin Tahmini
Olasılık Dağılım Fonksiyonları
Örnekleme Dağılımları
İstatistik Hipotezlerin Kontrolü
Varyans Analizi
Regresyon Analizi

## Slide 4
Tarih | En Büyük Debi (m3/s)
13/4/1984 | 235
11/3/1985 | 342
9/4/1986 | 545
18/3/1987 | 400
4/2/1988 | 250
5/4/1989 | 245
22/3/1990 | 650
28/2/1991 | 450
3/4/1992 | 356

## Slide 10
8.5'LUK YATAY DELİKLİ BLOK TUĞLA | 
 | Boyutları 190x190x85 mm Ortalama ağırlık 2000 gr/Adettir. Basınç dayanımı 40 kgf/cm2'dir 8.5 cm kalınlığında 1 m² duvarda 25 adet kullanılır 19 cm kalınlığında 1 m² duvarda 50 adet kullanılır

## Slide 11: Benjamin Disraeli (1804-1881)
There are three kinds of lies (Üç tür yalan vardır):
  Lies (Yalanlar)
  Damned Lies (Kuyruklu Yalanlar)
  Statistics (İstatistik)

## Slide 12: Tanım
istatista : İtalyanca devlet adamı
status : Latince durum
statizen : Yunanca gözlem
stato : İtalya’da devletin siyasal durumu
statistik : Alman bilimciler ilk olarak 18’inci yüzyılın başında devletin durumu ile ilgili sayısal bilgiler için sözcüğünü kullanmışlardır.

## Slide 13: Tanım
Üzerinde çalışılan olaya ait verilerin elde edilmesi, analizi ve yorumlanmasıdır.
Herhangi bir olaya ait derlenmiş sayısal bilgiler de istatistik anlamında kullanılabilir. İnşaat istatistikleri, ihracat istatistikleri,..

## Slide 15: Tanım
Sayımlar, gözlemler veya denemeler sonucu elde edilen, az sayıda eleman (Örnek, Örneklem) üzerinde uygun yöntemlerle yapılan analizler sonucu bulunan değerlerle, elemanların elde edildiği bütün (Ana Kütle, Evren, Popülasyon) hakkında sonuçlar ortaya koyulmasını, yorumlar ve tahminler yapılmasını sağlayan bilimdir.
N = 20000
n = 100
Ana Kütle,
Evren,
Popülasyon
Örnek Kütle,
Örneklem

## Slide 16
Ana Kütle
Evren
Popülasyon
Örnek Kütle
Örneklem

## Slide 17: Yöntemler
Tanımlayıcı (Descriptive)
Açıklayıcı (Explanatory)

## Slide 18: Tanımlar
Yığın olayların analiz edilebilmeleri için özelliklerinin (vasıflarının) belirlenip sayılması, gözlenmesi veya ölçülmesi gerekir.
İlk bilgilerin toplanması anlamında bu aşamaya rölöve (derleme) denir.
genel rölöve : bütün değişkenlerin gözlemlenmesi
kısmi rölöve : değişkenler arasından yalnızca bir bölümünün seçilip gözlemlenmesi

## Slide 19: Rölöve
Kısmi rölevede seçim türleri
  Tesadüfi seçim
  İradi seçim (bilerek)
  Kota yöntemi
  Monografi yöntemi

## Slide 20: Tanımlar
Değişkenler (Birimler, Variates) : İstatistik kütlesini(yığınını) oluşturan ve sayısal olarak incelenebilen olayların her birine birim adı verilir.
Bütün canlı ve cansız varlıklar ile sosyal kurumlar ve olaylar birer değişkendir (birimdir).
Değişkenler önceden ne olacağı kesin olarak tahmin edilemeyen rastgele karakterdedirler.
Bu nedenle rastgele değişken olarak adlandırılırlar.

## Slide 21: Değişken
Kesikli Değişken (Süreksiz değişken)

## Slide 22: Değişken
Kesikli Değişken (Süreksiz değişken)

## Slide 23: Değişken
Sürekli değişken

## Slide 24: Seriler
Rölöve sonucu elde edilen ve büyük bir yığın oluşturan bilgilerin, amaca uygun olarak ve özelliklerini de dikkate alarak sıralanması ile elde edilen rakamlar dizisine istatistik seri denir.
    Zaman serileri
    Mekan serileri
    Dağılma serileri

## Slide 25
En küçük değer = 12
En büyük değer = 45
Tarih | Yağış (cm)
1990 | 23
1991 | 21
1992 | 12
1993 | 23
1994 | 32
1995 | 12
1996 | 45
1997 | 37
1998 | 23
1999 | 32

## Slide 26: Frekans Tablosu
Yağış (cm)
12
12
21
23
23
23
32
32
37
45
Yağış (cm) | frekans
12 | 2
18 | 1
23 | 3
32 | 2
43 | 1
45 | 1

## Slide 27: Frekans Tablosu
Yağış (cm)
12
12
21
23
23
23
32
32
37
45
Sınıf | frekans
10 – 20 | 2
20 – 30 | 4
30 – 40 | 3
40 – 50 | 1
Toplam | 10
Sınıf | frekans
< 20 | 2
20 – 30 | 4
30 – 40 | 3
> 40 | 1
Toplam | 10

## Slide 28: Frekans Tablosu
Yağış (cm)
12
12
21
23
23
23
32
32
37
45
Sınıf | frekans
10 – 15 | 2
15 – 20 | 0
20 – 25 | 3
25 – 30 | 0
30 – 35 | 2
35 – 40 | 1
40 - 45 | 1
Toplam | 10

## Slide 29: Frekans Tablosu
Yağış (cm)
12
12
21
23
23
23
32
32
37
45
Sınıf | frekans | % frekans
10 – 20 | 2 | 20
20 – 30 | 4 | 40
30 – 40 | 3 | 30
40 – 50 | 1 | 10
Toplam | 10 | 100
(2/10)*100
(3/10)*100

## Slide 30: Frekans Tablosu
Yağış (cm)
12
12
18
23
23
23
32
32
37
45
Sınıf | frekans | Birikimli frekans (... den az)
10 – 20 | 2 | 2
20 – 30 | 4 | 6
30 – 40 | 3 | 9
40 – 50 | 1 | 10
Toplam | 10 | 
6 + 3
2 + 4

## Slide 31: Frekans Tablosu
Yağış (cm)
12
12
18
23
23
23
32
32
37
45
Sınıf | frekans | Birikimli frekans (... den fazla)
10 – 20 | 2 | 10
20 – 30 | 4 | 8
30 – 40 | 3 | 4
40 – 50 | 1 | 1
Toplam | 10 | 
4 +4
8 + 2
Kümülatif
frekans

## Slide 32: Frekans Tablosu
Sınıf | frekans | % frekans | Birikimli frekans (... den az) | % Birikimli frekans (... den az)
10 – 20 | 2 | 20 | 2 | 20
20 – 30 | 4 | 40 | 6 | 60
30 – 40 | 3 | 30 | 9 | 90
40 – 50 | 1 | 10 | 10 | 100
Toplam | 10 |  |  | 

## Slide 33: Frekans Tablosu
Sınıf | frekans | Sınıf Orta Noktaları
10 – 20 | 2 | 15
20 – 30 | 4 | 25
30 – 40 | 3 | 35
40 – 50 | 1 | 45
Toplam | 10 | 

## Slide 34: Frekans Tablosu
Sınıf | frekans
10 – 20 | 2
20 – 30 | 4
30 – 40 | 3
40 – 50 | 1
Toplam | 10
Frekans histogramı
Frekans poligonu

## Slide 35: Frekans Histogramı
Sınıf | frekans
10 – 15 | 2
15 – 20 | 0
20 – 25 | 4
25 – 30 | 0
30 – 35 | 2
35 – 40 | 1
40 - 45 | 1
Toplam | 10

## Slide 36: Frekans Histogramı
Sınıf | Birikimli Frekans
10 – 20 | 2
20 – 30 | 6
30 – 40 | 9
40 – 50 | 10